| CDL(R) | 50HZ/1450RPM | 60HZ/1800RPM | 50HZ/60HZ |
| --- | --- | --- | --- |
| Type | Capacity (m3/h) | Head (m) | Motor power (kW) | Weight (kg) | Capacity (m3/h) | Head (m) | Motor power (kW) | Efficiency (%) | (NPSH)r (m) | Impeller dia. (mm) | Inlet/out dia. (mm) |
| 40CDL(R) 8-10×2 | 6.4 | 20.7 | 1.5 | 156 | 7.68 | 29.8 | 2.2 | 44 | 1.57 | 192 | 40 |
|  | 8 | 20 |  |  | 9.6 | 28.8 |  | 48 | 2 |  |  |
|  | 10 | 18.7 |  |  | 12 | 26.9 |  | 51 | 2.5 |  |  |
| 40CDL(R) 8-10×3 | 6.4 | 31 | 2.2 | 184 | 7.68 | 44.6 | 3 | 44 | 1.57 | 192 | 40 |
|  | 8 | 30 |  |  | 9.6 | 43.2 |  | 48 | 2 |  |  |
|  | 10 | 28.3 |  |  | 12 | 40.8 |  | 51 | 2.5 |  |  |
| CDL(R) | 50HZ/1450RPM | 60HZ/1800RPM | 50HZ/60HZ |
| Type | Capacity (m3/h) | Head (m) | Motor power (kW) | Weight (kg) | Capacity (m3/h) | Head (m) | Motor power (kW) | Efficiency (%) | (NPSH)r (m) | Impeller dia. (mm) | Inlet/out dia. (mm) |
| 40CDL(R) 8-10×4 | 6.4 | 41.3 | 3 | 208 | 7.68 | 59.5 | 4 | 44 | 1.57 | 192 | 40 |
|  | 8 | 40 |  |  | 9.6 | 57.6 |  | 48 | 2 |  |  |
|  | 10 | 37.3 |  |  | 12 | 53.7 |  | 51 | 2.5 |  |  |
| 40CDL(R) 8-10×5 | 6.4 | 51.7 | 3 | 228 | 7.68 | 74.4 | 4 | 44 | 1.57 | 192 | 40 |
|  | 8 | 50 |  |  | 9.6 | 72 |  | 48 | 2 |  |  |
|  | 10 | 46.7 |  |  | 12 | 67.2 |  | 51 | 2.5 |  |  |
| 40CDL(R) 8-10×6 | 6.4 | 62 | 4 | 253.5 | 7.68 | 89.3 | 5.5 | 44 | 1.57 | 192 | 40 |
|  | 8 | 60 |  |  | 9.6 | 86.4 |  | 48 | 2 |  |  |
|  | 10 | 56 |  |  | 12 | 80.6 |  | 51 | 2.5 |  |  |
| 40CDL(R) 8-10×7 | 6.4 | 72.3 | 5.5 | 304 | 7.68 | 104.1 | 7.5 | 44 | 1.57 | 192 | 40 |
|  | 8 | 70 |  |  | 9.6 | 100.8 |  | 48 | 2 |  |  |
|  | 10 | 65.3 |  |  | 12 | 94 |  | 51 | 2.5 |  |  |
| 40CDL(R) 8-10×8 | 6.4 | 82.7 | 5.5 | 324 | 7.68 | 119.1 | 7.5 | 44 | 1.57 | 192 | 40 |
|  | 8 | 80 |  |  | 9.6 | 115.2 |  | 48 | 2 |  |  |
|  | 10 | 74.7 |  |  | 12 | 107.6 |  | 51 | 2.5 |  |  |
| 40CDL(R) 8-10×9 | 6.4 | 93 | 5.5 | 344 | 7.68 | 133.9 | 7.5 | 44 | 1.57 | 192 | 40 |
|  | 8 | 90 |  |  | 9.6 | 129.6 |  | 48 | 2 |  |  |
|  | 10 | 84 |  |  | 12 | 121 |  | 51 | 2.5 |  |  |
| 40CDL(R) 8-10×10 | 6.4 | 103 | 7.5 | 377 | 7.68 | 148.3 | 15 | 44 | 1.57 | 192 | 40 |
|  | 8 | 100 |  |  | 9.6 | 144 |  | 48 | 2 |  |  |
|  | 10 | 93.3 |  |  | 12 | 134.4 |  | 51 | 2.5 |  |  |
| 40CDL(R) 8-10×11 | 6.4 | 113.7 | 7.5 | 410 | 7.68 | 163.7 | 15 | 44 | 1.57 | 192 | 40 |
|  | 8 | 110 |  |  | 9.6 | 158.4 |  | 48 | 2 |  |  |
|  | 10 | 102.6 |  |  | 12 | 147.7 |  | 51 | 2.5 |  |  |
| 40CDL(R) 8-10×12 | 6.4 | 124 | 7.5 | 443 | 7.68 | 178.6 | 15 | 44 | 1.57 | 192 | 40 |
|  | 8 | 120 |  |  | 9.6 | 172.8 |  | 48 | 2 |  |  |
|  | 10 | 111.9 |  |  | 12 | 161.1 |  | 51 | 2.5 |  |  |
| 50CDL(R) 12-12×2 | 9 | 25 | 3 | 184 | 10.8 | 36 | 4 | 50 | 1.4 | 202 | 50/40 |
|  | 12.6 | 24.4 |  |  | 15.12 | 35.1 |  | 54 | 1.6 |  |  |
|  | 18 | 20.4 |  |  | 21.6 | 29.4 |  | 55 | 1.8 |  |  |
| 50CDL(R) 12-12×3 | 9 | 37.5 | 3 | 220 | 10.8 | 54 | 4 | 50 | 1.4 | 202 | 50/40 |
|  | 12.6 | 36.6 |  |  | 15.12 | 52.7 |  | 54 | 1.6 |  |  |
|  | 18 | 30.6 |  |  | 21.6 | 44.1 |  | 55 | 1.8 |  |  |
| 50CDL(R) 12-12×4 | 9 | 50 | 4 | 271 | 10.8 | 72 | 5.5 | 50 | 1.4 | 202 | 50/40 |
|  | 12.6 | 48.8 |  |  | 15.12 | 70.3 |  | 54 | 1.6 |  |  |
|  | 18 | 40.8 |  |  | 21.6 | 58.8 |  | 55 | 1.8 |  |  |
| 50CDL(R) 12-12×5 | 9 | 62.5 | 5.5 | 296 | 10.8 | 90 | 7.5 | 50 | 1.4 | 202 | 50/40 |
|  | 12.6 | 61 |  |  | 15.12 | 87.8 |  | 54 | 1.6 |  |  |
|  | 18 | 51 |  |  | 21.6 | 73.4 |  | 55 | 1.8 |  |  |
| 50CDL(R) 12-12×6 | 9 | 75 | 7.5 | 334 | 10.8 | 108 | 15 | 50 | 1.4 | 202 | 50/40 |
|  | 12.6 | 73.2 |  |  | 15.12 | 105.4 |  | 54 | 1.6 |  |  |
|  | 18 | 61.2 |  |  | 21.6 | 88.1 |  | 55 | 1.8 |  |  |
| 50CDL(R) 12-12×7 | 9 | 87.5 | 7.5 | 359 | 10.8 | 126 | 15 | 50 | 1.4 | 202 | 50/40 |
|  | 12.6 | 85.4 |  |  | 15.12 | 123 |  | 54 | 1.6 |  |  |
|  | 18 | 71.4 |  |  | 21.6 | 102.8 |  | 55 | 1.8 |  |  |
| 50CDL(R) 12-12×8 | 9 | 100 | 7.5 | 433 | 10.8 | 144 | 15 | 50 | 1.4 | 202 | 50/40 |
|  | 12.6 | 97.6 |  |  | 15.12 | 140.5 |  | 54 | 1.6 |  |  |
|  | 18 | 81.6 |  |  | 21.6 | 117.5 |  | 55 | 1.8 |  |  |
| 50CDL(R) 12-12×9 | 9 | 112.5 | 11 | 458 | 10.8 | 162 | 18.5 | 50 | 1.4 | 202 | 50/40 |
|  | 12.6 | 109.8 |  |  | 15.12 | 158.1 |  | 54 | 1.6 |  |  |
|  | 18 | 91.8 |  |  | 21.6 | 132.2 |  | 55 | 1.8 |  |  |
| 50CDL(R) 12-12×10 | 9 | 125 | 11 | 483 | 10.8 | 180 | 18.5 | 50 | 1.4 | 202 | 50/40 |
|  | 12.6 | 122 |  |  | 15.12 | 175.7 |  | 54 | 1.6 |  |  |
|  | 18 | 102 |  |  | 21.6 | 146.9 |  | 55 | 1.8 |  |  |
| 50CDL(R) 12-12×11 | 9 | 137.5 | 11 | 508 | 10.8 | 198 | 18.5 | 50 | 1.4 | 202 | 50/40 |
|  | 12.6 | 134.2 |  |  | 15.12 | 193.2 |  | 54 | 1.6 |  |  |
|  | 18 | 112.2 |  |  | 21.6 | 161.6 |  | 55 | 1.8 |  |  |
| 65CDL(R) 32-15×2 | 22 | 32 | 5.5 | 269 | 26.4 | 46.1 | 7.5 | 60 | 4.8 | 245 | 65/50 |
|  | 32 | 30 |  |  | 38.4 | 43.2 |  | 65 | 5.5 |  |  |
|  | 42 | 24 |  |  | 50.4 | 34.6 |  | 60 | 6.5 |  |  |
| 65CDL(R) 32-15×3 | 22 | 48 | 7.5 | 310 | 26.4 | 69.1 | 15 | 60 | 4.8 | 245 | 65/50 |
|  | 32 | 45 |  |  | 38.4 | 64.8 |  | 65 | 5.5 |  |  |
|  | 42 | 36 |  |  | 50.4 | 51.8 |  | 60 | 6.5 |  |  |
| CDL(R) | 50HZ/1450RPM | 60HZ/1800RPM | 50HZ/60HZ |
| Type | Capacity (m3/h) | Head (m) | Motor power (kW) | Weight (kg) | Capacity (m3/h) | Head (m) | Motor power (kW) | Efficiency (%) | (NPSH)r (m) | Impeller dia. (mm) | Inlet/out dia. (mm) |
| 65CDL(R) 32-15×4 | 22 | 64 | 11 | 386 | 26.4 | 92.2 | 18.5 | 60 | 4.8 | 245 | 65/50 |
|  | 32 | 60 |  |  | 38.4 | 86.4 |  | 65 | 5.5 |  |  |
|  | 42 | 48 |  |  | 50.4 | 69.1 |  | 60 | 6.5 |  |  |
| 65CDL(R) 32-15×5 | 22 | 80 | 15 | 437 | 26.4 | 115.2 | 22 | 60 | 4.8 | 245 | 65/50 |
|  | 32 | 75 |  |  | 38.4 | 108 |  | 65 | 5.5 |  |  |
|  | 42 | 60 |  |  | 50.4 | 86.4 |  | 60 | 6.5 |  |  |
| 65CDL(R) 32-15×6 | 22 | 96 | 15 | 465 | 26.4 | 138.2 | 22 | 60 | 4.8 | 245 | 65/50 |
|  | 32 | 90 |  |  | 38.4 | 129.6 |  | 65 | 5.5 |  |  |
|  | 42 | 72 |  |  | 50.4 | 103.7 |  | 60 | 6.5 |  |  |
| 65CDL(R) 32-15×7 | 22 | 112 | 18.5 | 530 | 26.4 | 161.3 | 30 | 60 | 4.8 | 245 | 65/50 |
|  | 32 | 105 |  |  | 38.4 | 151.2 |  | 65 | 5.5 |  |  |
|  | 42 | 84 |  |  | 50.4 | 121 |  | 60 | 6.5 |  |  |
| 65CDL(R) 32-15×8 | 22 | 128 | 22 | 582 | 26.4 | 184.3 | 37 | 60 | 4.8 | 245 | 65/50 |
|  | 32 | 120 |  |  | 38.4 | 172.8 |  | 65 | 5.5 |  |  |
|  | 42 | 96 |  |  | 50.4 | 138.2 |  | 60 | 6.5 |  |  |
| 65CDL(R) 32-15×9 | 22 | 144 | 22 | 610 | 26.4 | 207.4 | 37 | 60 | 4.8 | 245 | 65/50 |
|  | 32 | 135 |  |  | 38.4 | 194.4 |  | 65 | 5.5 |  |  |
|  | 42 | 108 |  |  | 50.4 | 155.5 |  | 60 | 6.5 |  |  |
| 65CDL(R) 32-15×10 | 22 | 160 | 30 | 699 | 26.4 | 230.4 | 45 | 60 | 4.8 | 245 | 65/50 |
|  | 32 | 150 |  |  | 38.4 | 216 |  | 65 | 5.5 |  |  |
|  | 42 | 120 |  |  | 50.4 | 172.8 |  | 60 | 6.5 |  |  |
| 65CDL(R) 32-15×11 | 22 | 176 | 30 | 741 | 26.4 | 253.4 | 45 | 60 | 4.8 | 245 | 65/50 |
|  | 32 | 165 |  |  | 38.4 | 237.6 |  | 65 | 5.5 |  |  |
|  | 42 | 132 |  |  | 50.4 | 190.1 |  | 60 | 6.5 |  |  |
| 65CDL(R) 32-15×12 | 22 | 192 | 30 | 783 | 26.4 | 276.5 | 55 | 60 | 4.8 | 245 | 65/50 |
|  | 32 | 180 |  |  | 38.4 | 259.2 |  | 65 | 5.5 |  |  |
|  | 42 | 144 |  |  | 50.4 | 207.4 |  | 60 | 6.5 |  |  |
| 80CDL(R) 50-20×2 | 32 | 43 | 11 | 366 | 38.4 | 61.9 | 18.5 | 64 | 2 | 250 | 80/65 |
|  | 50 | 40 |  |  | 60 | 57.6 |  | 70 | 2.5 |  |  |
|  | 73 | 32 |  |  | 87.6 | 46.1 |  | 65 | 3.1 |  |  |
| 80CDL(R) 50-20×3 | 32 | 64.5 | 15 | 419 | 38.4 | 92.9 | 22 | 64 | 2 | 250 | 80/65 |
|  | 50 | 60 |  |  | 60 | 86.4 |  | 70 | 2.5 |  |  |
|  | 73 | 48 |  |  | 87.6 | 69.1 |  | 65 | 3.1 |  |  |
| 80CDL(R) 50-20×4 | 32 | 86 | 22 | 503 | 38.4 | 123.8 | 37 | 64 | 2 | 250 | 80/65 |
|  | 50 | 80 |  |  | 60 | 115.2 |  | 70 | 2.5 |  |  |
|  | 73 | 64 |  |  | 87.6 | 92.2 |  | 65 | 3.1 |  |  |
| 80CDL(R) 50-20×5 | 32 | 107.5 | 30 | 610 | 38.4 | 154.8 | 45 | 64 | 2 | 250 | 80/65 |
|  | 50 | 100 |  |  | 60 | 144 |  | 70 | 2.5 |  |  |
|  | 73 | 80 |  |  | 87.6 | 115.2 |  | 65 | 3.1 |  |  |
| 80CDL(R) 50-20×6 | 32 | 129 | 30 | 640 | 38.4 | 185.8 | 45 | 64 | 2 | 250 | 80/65 |
|  | 50 | 120 |  |  | 60 | 172.8 |  | 70 | 2.5 |  |  |
|  | 73 | 96 |  |  | 87.6 | 138.2 |  | 65 | 3.1 |  |  |
| 80CDL(R) 50-20×7 | 32 | 150.5 | 37 | 756 | 38.4 | 216.7 | 55 | 64 | 2 | 250 | 80/65 |
|  | 50 | 140 |  |  | 60 | 201.6 |  | 70 | 2.5 |  |  |
|  | 73 | 112 |  |  | 87.6 | 161.3 |  | 65 | 3.1 |  |  |
| 80CDL(R) 50-20×8 | 32 | 172 | 45 | 898 | 38.4 | 247.7 | 75 | 64 | 2 | 250 | 80/65 |
|  | 50 | 160 |  |  | 60 | 230.4 |  | 70 | 2.5 |  |  |
|  | 73 | 128 |  |  | 87.6 | 184.3 |  | 65 | 3.1 |  |  |
| 100CDL(R) 100-20×2 | 60 | 48 | 18.5 | 473 | 72 | 69.1 | 30 | 67 | 2.5 | 256 | 100/80 |
|  | 100 | 40 |  |  | 120 | 57.6 |  | 72 | 3 |  |  |
|  | 120 | 34 |  |  | 144 | 49 |  | 65 | 3.5 |  |  |
| 100CDL(R) 100-20×3 | 60 | 72 | 30 | 600 | 72 | 103.7 | 45 | 67 | 2.5 | 256 | 100/80 |
|  | 100 | 60 |  |  | 120 | 86.4 |  | 72 | 3 |  |  |
|  | 120 | 51 |  |  | 144 | 73.4 |  | 65 | 3.5 |  |  |
| 100CDL(R) 100-20×4 | 60 | 96 | 37 | 695 | 72 | 138.2 | 55 | 67 | 2.5 | 256 | 100/80 |
|  | 100 | 80 |  |  | 120 | 115.2 |  | 72 | 3 |  |  |
|  | 120 | 68 |  |  | 144 | 97.9 |  | 65 | 3.5 |  |  |
| 100CDL(R) 100-20×5 | 60 | 120 | 45 | 763 | 72 | 172.8 | 75 | 67 | 2.5 | 256 | 100/80 |
|  | 100 | 100 |  |  | 120 | 144 |  | 72 | 3 |  |  |
|  | 120 | 85 |  |  | 144 | 122.4 |  | 65 | 3.5 |  |  |
| 100CDL(R) 100-20×6 | 60 | 144 | 55 | 880 | 72 | 207.4 | 90 | 67 | 2.5 | 256 | 100/80 |
|  | 100 | 120 |  |  | 120 | 172.8 |  | 72 | 3 |  |  |
|  | 120 | 102 |  |  | 144 | 146.9 |  | 65 | 3.5 |  |  |
| 100CDL(R) 100-20×7 | 60 | 168 | 75 | 986 | 72 | 241.9 | 110 | 67 | 2.5 | 256 | 100/80 |
|  | 100 | 140 |  |  | 120 | 201.6 |  | 72 | 3 |  |  |
|  | 120 | 119 |  |  | 144 | 171.4 |  | 65 | 3.5 |  |  |
| 100CDL(R) 100-20×8 | 60 | 192 | 75 | 1039 | 72 | 276.5 | 110 | 67 | 2.5 | 256 | 100/80 |
|  | 100 | 160 |  |  | 120 | 230.4 |  | 72 | 3 |  |  |
|  | 120 | 136 |  |  | 144 | 195.8 |  | 65 | 3.5 |  |  |